Варианты суммы инвестиций для проекта молочно-товарной фермы на 400 коров без «шлейфа»

Вариант 1.

Привязное содержание.

Стоимость строительства коровника на 200 голов с привязным содержанием.

| № п/п | Наименование строения | Кол-во пролетов | Длина, м | Ширина, м | Высота стены, м | Уклон кровли | Стоимость, 1 м², руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коровник на 200 коров | 3 | 72 | 20,6 | 3,4 | 14° | 7 967,3 |
| 2 | Молочное отделение | 1 | 15 | 12 | 3,4 | 14° | 7 967,3 |
| ИТОГО Коровник, включая 18% НДС (включая стоимость КДК): | 11 817 099 |
| ИТОГО Молочное отделение, включая 18% НДС (включая стоимость КДК): | 1 434 114 |

Комплектация приборами управления доением Дематрон 50 Т с системой стимуляции, учета молока и автоматическим снятием подвесной части.

| здания | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| коровник 200 голов +транспортные расходы | 2 | 12 300 000 | 24 600 000 |
| стойловое оборудование | 2 | 450 000 | 900 000 |
| утилизация навоза | 2 | 600 000 | 1 200 000 |
| система поения | 2 | 320 000 | 640 000 |
| доильное оборудование | 2 | 3 000 000 | 6 000 000 |
| молочное отделение 12х15+ транспортные расходы | 1 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| холодильник 8000 | 1 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| всего |  |  | 36 390 000 |

Вариант 2.

Беспривязное содержание в боксах. Доильное оборудование - Елочка 2х12 Еврокласс 1200 без системы менеджмента стада,  производитель – ГЕА Фарм техноложес Рус. Расчет на   три часа доения всего поголовья.

Стоимость строительства коровника на 200 голов с беспривязным содержанием.

| № п/п | Наименование строения | Кол-во пролетов | Длина, м | Ширина, м | Высота стены, м | Уклон кровли | Стоимость, 1 м², руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коровник на 200 коров | 3 | 80 | 20,6 | 3,4 | 22° | 8100 |
| 2 | Доильно-молочный блок | 1 | 30 | 15 | 3,4 | 22° | 10000 |
| ИТОГО Коровник включая 18% НДС (включая стоимость КДК): | 13 348 800 |
| ИТОГО Доильно-молочный блок включая 18% НДС (включая стоимость КДК): | 4 500 000 |
| здания | кол-во | цена | сумма |
| коровник 200 голов+ транспортные расходы | 2 | 13 850 000 | 27 700 000 |
| стойловое оборудование | 2 | 800 000 | 1 600 000 |
| утилизация навоза трактор бобкэт | 1 | 750 000 | 750 000 |
| система поения | 2 | 320 000 | 640 000 |
| доильное оборудование Елочка еврокласс 2х12 | 1 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| Доильно-молочный блок строительство | 1 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| холодильник 8000 | 1 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Всего |  |  | 42 840 000 |